# 泉州市晋光小学（以下简称采购单位）就泉州市晋光小学南俊校区监控设备改造工程项目的相关货物和有关服务进行询价，现邀请合格的供应商参加报价。

- 项目名称: 泉州市晋光小学南俊校区监控设备改造工程询价

项目编号：QZJGXXNJ201801

- 采购清单

采购范围：货物的供应、运输和售后服务。

（一）货物的供应和要求：

- 摄像机

采用智能分析的网络摄像机，除了具备普通摄像机采集现场情况和数字编码外，还具备智能分析的功能，即在编码的同时完成对该场景的智能分析功能，减少中间传输的环境，及时性更高。

- 网络传输部分

摄像机安装位置离监控中心比较近的点位可以通过网线直接接入中心交换机；离监控中心比较远点位比较密集，可以选择在某处先进行汇聚，再通过光纤收发器接入到中心交换机，以节约传输成本；离监控中心比较远且点位比较分散，只能选择点对点的光纤收发器接入中心交换机。

- 存储设备

对现场的视频文件进行海量的存储或者报警存储，给日后取证提供有力的保障。

- 客户端软件

方便校园安保人员对报警信息进行处理和确认，对视频图像进行实时预览，录像回放，电视墙切换等控制，并且还可以对智能规则和参数进行配置进行修改。录像与存储

- 支持定时录像、移动侦测录像；

- 支持录像的预录与延时；

- 支持冗余录像；

- 支持录像文件的锁定与解锁；

- 支持硬盘盘组管理；

- 支持NAS、IP-SAN网络集中存储。

### （二）主要产品技术参数要求

## 1、网络高清红外枪式摄像机

1）具有200万像素CMOS传感器；

2）具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；

3）最低照度彩色：0.0004lx。（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

4）支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps；

5）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；

6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile；

7）信噪比不小于59dB；

8）支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；

9）具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能；

10）可开启或关闭智能后检索功能；

11）具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能；

12）摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

13）不低于IP67防尘防水等级；

14）支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

15）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；

16）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供权威机构检验报告复印件证明）。

2、网络高清红外半球摄像机

1）具有200万像素CMOS传感器；

2）最大分辨率1920x1080；

3）最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

4）红外补光距离不小于30米；

5）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；

6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile；

7）信噪比不小于59dB；

8）具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；

9）可开启或关闭智能后检索功能；

10）具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能；

11）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

12）不低于IP67防尘防水等级；

13）支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

14）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；

15）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

16）支持本地SD卡存储，支持不小于128G，并支持存储卡可使用时长显示。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（需提供权威机构检验报告复印件证明）。

3、32路网络高清硬盘录像机

1）可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

2）支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

3）可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

4）支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

5）支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

6）支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（需提供权威机构检验报告复印件证明）；

7）支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；

8）支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；

9）支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

10）可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；

11）可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；

12）支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；

13）支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。

4、专业硬盘（4T）

4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3

## 5、43寸液晶监视器

1）监视器为：43寸液晶监视器；亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1。输入接口：VGAX1，HDMIX1；

2）监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置8个。3、开关机最小设置时间间隔30S。4、支持倒计时关机功能另具备软关机记忆功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

3）显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

4）监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示；

5）监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示；

6）监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

7）监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度；

8）监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

9）LCD具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态；

10）监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

11）监视器通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警；

12）监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅；

13）监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；

14）监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

15）监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

## 6、32路网络硬盘录像机

1）可接入总码率不超过256Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；

2）支持1路HDMI、1路VGA接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持4K（3840X2160）输出显示；

3）支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

4）可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

5）支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件；

6）可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频；

7）支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户；

8）可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备；

9）支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像；

10）支持2个SATA接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口，1个RJ45网络接口，4路报警输入，1路报警输出接口；

11）支持硬盘SMART检测，支持硬盘克隆。

## 7、22寸液晶监视器

1）监视器为：22寸液晶监视器；亮度达到300cd/㎡，对比度达到1000:1。输入接口：VGAX1，HDMIX1，BNCX1。

2）监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置8个。3、开关机最小设置时间间隔30S。4、支持倒计时关机功能另具备软关机记忆功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

3）显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

4）监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示；

5）监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示；

6）监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

7）监视器可改善弱信号下的成像品质，改善数字信号长距离传输中的干扰，衰减等因素对信号的不良影响，提升画面稳定度及清晰度；

8）监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

9）LCD具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态；

10）监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

11）监视器通过遥控器操作可直接显示监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警；

12）监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅；

13）监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；

14）监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件；

15）监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

## 8、千兆交换机

1）机架式设计，8个千兆电口；端口防雷≥4KV；

2）交换容量16Gbps；

3）转发模式:存储转发；

4）MAC地址表≥4K；

5）工作温度：0℃～40℃，支持220v交流；

6）网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x；

7）平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作；

8）全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率。

## 9、千兆交换机

1）机架式设计，24个千兆电口；端口防雷≥4KV；

2）交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps；

3）转发模式:存储转发；

4）MAC地址表≥8K；

5）工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗13瓦；

6）网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x；

7）平行/交叉线自动识别，简化网络的架设、维护工作；

8）全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率。

## 10、核心交换机

1）配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2；

2）管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB；

3）交换容量≥598Gbps；

4）转发性能≥162Mpps；

5）聚合：支持链路聚合；

6）vlan：支持基于端口的VLAN；

7）路由功能：支持OSPF/BGP；

8）IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；

9）镜像：支持端口镜像；

10）安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；

11） ACL：支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；

12）组播：支持二层组播协议；

13）生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；

14）网管：支持SNMPV1/V2/V3。

三、 合格的报价人

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包的政府采购活动。

四、报价文件格式及相关要求

- 报价文件包括：1）法定代表人证明书；2）法定代表人授权委托书；3）有效营业执照副本复印件，4)报价明细表；5）报价产品技术偏离表； 6）售后服务承诺；7）相关证明文件或复印件；8）报价产品合法、有效、完整的授权经营渠道证明文件或复印件（加盖报价人公章，产品制造商除外）；9）报价产品通过检测报告（如果有要求）及通过认证的相关证明文件复印件（如通过认证时提供，并加盖投标人公章），10）报价人认为需要的其他资料。

- 报价文件每页须加盖公章，文件格式见第十三条。

- 报价企业须按包进行整体报价，且为一次性报价，否则报价无效。

- 报价文件需单独密封，且在封面注明项目名称、编号及所报包号。

- 报价人要按报价表的格式填写货物单价（包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货和保险费用），除此之外，采购人无需再支付任何费用。

- 由于报价表填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

五、报价文件的递交（密封报价）

- 报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，或以邮寄或速递方式送达。密封报价文件须在密封处加盖公章，邮寄或快递的报价文件须在信封处注明“密封报价”字样。邮寄或速递方式的报价文件送达时间晚于报价截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件恕不接受。

六、报价时间及地点

- 接受报价时间： 2018年7月9日-7月13日，每日上午9：00-11：00下午14:00-17:00（节假日除外）。逾期收到或不符合规定的报价文件将被拒绝。

- 报价递交地点：泉州市晋光小学

地址：泉州市鲤城区南俊路32号。

邮编：362000

联系人：郑老师    电话:22251159      18005050021

七、评审原则

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定此项目的最高控制价。

八、关于信用信息查询和使用

项目评审组织人员于符合性审查前（含）通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。”

九、中小微型企业规定

1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。符合条件的企业应根据招标文件相关附件中的格式要求提供《中小企业声明函》及相关证明材料，没有按要求提供上述材料的不被认定为中小微型企业。

2. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6  %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

十、节能环保要求

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）

注：

*(1) 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。

（2）上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。”

十一、残疾人福利性单位规定

1 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），符合相关条件的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应根据招标文件附件X的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，没有按要求提供《残疾人福利性单位声明函》的不被认定为残疾人福利性单位。中标供应商为残疾人福利性单位的采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），对于非专门面向此类企业的项目，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十二、报价文件格式

1.法定代表人证明书

泉州市晋光小学：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：               法定代表人身份证号：         （身份证复印件附后）

法定代表人电话：                
报价人全称（公章）：

日期：  年   月  日

2.法定代表人的授权委托书

泉州市晋光小学：

本授权委托书声明：注册于            （报价人地址）的            （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，采购编号：          ，以本公司名义参加报价。授权代表在报价过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

报价人代表印刷体姓名：           签字：              职务：

报价人代表身份证号：             （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：

3. 营业执照副本复印件

4. 报价明细表

包号：                                            价格单位：人民币元

| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 功能说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总计金额：

报价有效期：

报价人全称（公章）：

日期：

联系人姓名：

联系方式：电话            传真            手机

（请报价人分包按上述格式填写报价表）

5. 售后服务承诺

（由报价人自行填写）

6. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

7. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8. 报价人认为需要提供的其他资料。

（由报价人自行填写）

泉州市晋光小学

二○一八年七月八日